Сенсорный экран управления

вентиляционной установкой minibox

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2021 г

Главный экран

| 2 | Индикатор «установка запущена» / «установка остановлена» |
| --- | --- |
| 3 | Степень загрязнённости фильтра в процентах |
| 4 | Вентилятор притока включен/выключен/авария |
| 5 | Скорость вращения вентилятора притока 0…10 |
| 6 | Скорость вращения вентилятора вытяжки 0…10 |
| 7 | Режим работы «нагрев» |
| 8 | Режим работы «охлаждение» |
| 9 | Индикатор появления некоторых аварий. (см приложение) |
| 10 | Температура уличного воздуха |
| 11 | Строка статуса переходных состояний установки. (см приложение) |
| 12 | Температура в канале и помещении |
| 13 | Влажность в канале и помещении |

Сенсорные кнопки главного экрана

| 1 | Кнопка перехода в меню настроек |
| --- | --- |
| 2 | Кнопка перехода на экран «вкл/выкл» |
| 4 | Кнопка перехода на экран выбора скорости вентиляторов |
| 8 | Кнопка перехода на экран выбора температурного режима |
| 12 | Кнопка перехода на экран изменения уставки температуры |
| 13 | Кнопка перехода на экран изменения уставки влажности |

Меню настроек

Экран вкл/выкл

Экран выбора скорости вентиляторов

Экран изменения уставки температуры

Экран выбора уставки влажности

| 1 | Приоритет управления - температура |
| --- | --- |
| 2 | Приоритет управления - влажность |

Экран выбора температурного режима установки

| Нагрев | Режим нагрев. Засвечен индикатор нагрева |
| --- | --- |
| Охлажд | Режим охлаждения. Засвечен индикатор охлаждения |
| Авто | Режим автоматический. Засвечены оба индикатора |
| Проветривание | Режим проветривания. Оба индикатора выключены |

Приложение

Список аварий индикатора аварийного сигнала (9)

неисправность в цепи датчика температуры канала T1 (обрыв или КЗ)

неисправность в цепи датчика температуры канала T2 (обрыв или КЗ)

неисправность в цепи датчика температуры канала T3 (обрыв или КЗ)

неисправность в цепи датчика давления на фильтре 1 (обрыв или КЗ)

авария по 100% загрязненности фильтра 1

в системе отсутствует теплоноситель

УГРОЗА ЗАМОРАЖИВАНИЯ - температура воды в калорифере, измеренная датчиком температуры обратной воды, ниже 5 °С

УГРОЗА ЗАМОРАЖИВАНИЯ - сработал капиллярный датчик обмерзания калорифера

УГРОЗА ЗАМОРАЖИВАНИЯ – температура воздуха в канале меньше 5 °С

неисправность в цепи дискретного датчика давления на вентиляторе 1

авария вентилятора 1 (X1)

ПОЖАР

ПЕРЕГРЕВ калорифера

низкое или высокое давление ККБ1

низкое или высокое давление ККБ2

Список состояний строки статуса (11)

открытие заслонки

предподогрев калорифера

запуск вентилятора

северный старт

выбег вентилятора

закрытие заслонки

продув электрического калорифера

открытие клапана горячей воды

закрытие клапана горячей воды

открытие клапана холодной воды

закрытие клапана холодной воды

разгон ротора